ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Електрична опрема, редни број јавне набавке 34/2020

Партија 1. Машина за црно посуђе са омекшивачем воде

| Р. бр. | Назив | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 1. | - професионална машина за прање великих посуда , плехова , термоса и осталог јако запрљаног посуђа са омекшивачем воде - са повратом топлоте из издувног ваздуха и програмом за натапање посуђа; - Капацитет мин. 40/22/12 корпи на сат и кратки програм од мин. 64/42/23 корпи на сат; - Дим. машине мах. 1500х890/1375х2100/2350 мм (код отворених врата); -Димензија прања плехова и алата од мин. 1250х650х750 мм; висина отвора за уметање посуђа 800 мм (± 5%); Димензија основне корпе мин. 1200х650 мм; - Потребна количина воде за испирање за сваки циклус прања мах. 8 лит; - Температура танка мин. 60 0C, температура испирања мин. 82 0C; - Укупна прикључна снага мах. 10 Кw (улазне т.мах. 20 0C), напон 3х400 V, 50 - 60Hz; - Притисак прања подесив за различиту врсту посуђа, филтрирање воде за прање преко филтера за чистоћу, брза промена нивоа резервоара, уграђен дозатор за детерџент за натапање посуђа, уграђен дозатор за детерџент, уграђен дозатор за испирање, уграђен сензор цурења, додатно старт дугме на ергономској висини; - врата се отварају на доле ( преклопива ) - руковање преко екрана осетљивог на додир Touchscreen - руковање преко Старт-тастера са индикатором напретка циклуса - три стандардна програмa, кратки и интезивни програм за сваки стандардни програм прања, програм за основно чишћење - вођено упутство за програм самопрања машине - програм за скидање каменца - аутоматско укључивање и искључивање машине у задато време - активно управљање енергијом - индикатор за недостатак детерџента - показвач грешке – блокирано поље прања -показивачи интервала одржавања - конструкција машине са двоструким зидом - врата са зубом заустављања за вентилацију - уграђен систем поврата топлоте издувног ваздуха који се користи за загревање хладне доводне воде при чему се постиже велика уштеда енергије, спречава се додатно загревање просторије што рад у просторији чини лакшим, јер не постоји могућност да врела водена пара доспе у просторију. Водена пара коју машина производи приликом рада се поновно користи за загревање хладне доводне воде што доводи до мање потршње енергије. - уграђени грејачи и танк са термалним осигурачем - термичка блокада за хигијенску безбедност - испусна пумпа, пумпа за подизање притиска за испирање, сензор цурења, прикључак за струју, воду и отпадне воде - Израда машине INOX 1.4301 -Омекшивач воде – интелигентна аутоматика која покреће процес регенерације улошка у зависности од стварне и прогнозиране потрошње воде – увек за време најниже потрошње; - Сразмерна регенерација јоноизмењивачког улошка (зависно од степена потрошње); - конструкција главе је отпорна на велика одступања хидрауличког притиска и лошији квалитет воде из мреже (нпр. висок ниво механичких нечистоћа, гвожђе, итд.); - Дигитални панел са ЛЦД екраном; - Константна контрола параметара рада јединице; - Константан приказ протока пречишћене воде; - Материјал – резервоар са улошком од стаклених влакана, резервоар за со и поклопац од пластике - Капацитет протока (мин 1,4 до макс. 8 бара улазног притиска ) 18 лит./мин. до 23 лит./мин. - Температура дотока макс. 49 0C - Начин рада - аутоматска регенерација покретана преко електронског контролера са напајањем струје 230 V | 1 ком. |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Рок плаћања: (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана) |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке: (не може бити дужи од 10 дана) |  |
| Гарантни рок (мин. 24 месеца): |  |

Напомена:  У цену урачунати инсталацију, пуштање у рад и обуку корисника за рад

Датум 					                      	   Понуђач

М. П.

_____________________________			   ________________________________

Напомене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.